хранения имущества гражданской обороны

| № | Наименование имущества | Сроки хранения (год) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Гарантийные | Назначенные |
| 1. | Средства защиты органов дыхания. Гражданские и детские фильтрующие противогазы типа ГП-5 и ГП-7, ПФД – Д (Ш) и ПФД –2Д (Ш) Камеры защитные детские КЗД-4 (КЗД-6) Дополнительные патроны ДПГ-3 | 10 10 10 | 25 25 25 |
| 2. | Средства радиационной разведки и дозиметрического контроля. Измерители мощности дозы типа ДП-5, ИМД-5 Комплекты индивидуальных дозиметров ДП-22В, ДП-24, ИД-1 | 10 10 10 | 25 25 25 |
| 3. | Средства химической разведки и контроля. Приборы химической разведки: ВПХР, МПХР, ПХР-МВ Индикаторные трубки: ИТ-44 (с красным кольцом и красной точкой) ИТ-45 (с желтым кольцом) ИТ-36 ( с тремя зелеными кольцами) | 10 1,5 5 4 | 25 3 8 6 |
| 4. | Другие средства. Индивидуальные противохимические пакеты ИПП-8 Элементы питания А-336 (А-3453) Элементы питания 145-У (1,6 ПМЦ-У-8) | 10 1 1,5 | 25 1,5 2 |

С Р О К И

проведения осмотра, лабораторных испытаний

и проверки имущества гражданской обороны

| Наименование имущества | Периодичность осмотра при хранении | Периодичность лабораторных испытаний (проверки) и количество образцов, отбираемых от заводской партии для контроля при хранении |
| --- | --- | --- |
| 1. Противогазы фильтрующие (гражданские ГП-5, ГП-7, ПДФ, камеры защитные детские КЗД) | 1 раз в 2 года. 2 %, но не менее 2 ящиков | Первый раз - за шесть месяцев до истечения гарантийного срока хранения; второй раз – через пять лет после истечения гарантийного срока хранения и далее один раз в два года по пять противогазов, дополнительных патронов и две камеры защитные детские. |
| ( в редакции приказа МЧС РФ от 10.03.2006 года № 140) |
| 2. Противогазы изолирующие (ИП-4, ИП-5) | 1 раз в 2 года, 2 %, но не менее 2-х ящиков | Первый раз - за год до истечения назначенного срока хранения, далее 1 раз в два года; по 6 штук от партии (по 3 противогаза из 2-х ящиков). |
| 3. Регенеративные патроны и пусковые брикеты (РП-4, РП-5, ДП-Т) | 1 раз в год 2%, но не менее 2-х ящиков | Первый раз - за год до истечения срока назначенного хранения, далее - 1 раз в 2 года; по 6 патронов и брикетов от партии. |
| 4. Средства защиты кожи (Л-1, ОЗК) | 1 раз в 2 года | Первый раз - за год до истечения назначенного срока хранения , далее 1 раз в 2 года; 1 изделие от партии |
| 5. Индивидуальные противохимические пакеты (ИПП-8) | 1 раз в год. 2%, но не менее 2-х ящиков | Первый раз - за год до истечения назначенного срока хранения, далее 1 раз в год; от 10 до 100 пакетов от партии, без проверки химических показателей. |
| 6. Приборы радиационной разведки и дозиметрического контроля | 1 раз в год, 5 %, но не менее двух ящиков | Один раз в пять лет- проверка и консервация, 100% приборов находящихся на хранении. |
| 7. Средства фильтровентиляций для защитных сооружений ГО (ЗС ГО) ФП-200, ФП-300 | 1 раз в 2 года | Проверка фильтро-поглотителей: первый раз за 6 месяцев до истечения назначенного хранения и в дальнейшем 1 раз в 2 года, 100% от всего наличия. |
| 8. Средства регенерации воздуха для ЗС ГО (РУ-150/6, устр.300 и др.) | 1 раз в год | Проверка регенеративных установок первый раз за 6 месяцев до истечения назначенного срока хранения и далее 1 раз в год, 100% от всего наличия |
| 9. Дезактивирующий порошок СФ-2У, дегазирующие вещества (растворы | 1 раз в год | Испытания первый раз за 6 месяцев до истечения гарантийного срока хранения, далее 1 раз в год, отбор производится 5% упаковок (емкостей) от партии. |
| 10.Приборы химической разведки | Один раз в год, 5%, но не менее двух ящиков. | Один раз в пять лет – проверка работоспособности, техническое обслуживание и замена комплектующих изделий, 100% приборов , находящихся на хранении. |
| 11.Индикаторные трубки (для приборов типа ВПХР). | Один раз в год, 20 штук от партии. | Первый раз- за шесть месяцев до истечения гарантийного срока хранения и далее один раз в год (индикаторные трубки ИТ-44-1 раз в шесть месяцев) |