1.4.9. План повышения устойчивости функционирования объекта

Мероприятия по повышению устойчивости функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения предусматривают:

- перевод потенциально опасных предприятий на современные, более безопасные технологии и вывод их из населенных пунктов;

- внедрение автоматизированных систем контроля и управления за опасными технологическими процессами;

- разработку системы безаварийной остановки технологически сложных производств;

- внедрение систем оповещения и информирования о ЧС;

- защиту людей от поражающих факторов ЧС;

- снижение количества опасных веществ и материалов на производстве;

- наличие и готовность сил и средств для ликвидации ЧС;

- улучшение технологической дисциплины и охраны объектов.

Для реализации каждого их этих направлений проводятся организационные, инженерно-технические и спецмероприятия.

Организационными мероприятиями обеспечиваются заблаговременная разработка и планирование действий органов управления, сил и средств, всего персонала объектов при угрозе возникновения и возникновении ЧС.

Такие мероприятия включают:

- прогнозирование последствий возможных ЧС, разработку планов действий как на мирное, так и на военное время, учитывая весь комплекс работ в интересах повышения устойчивости функционирования объекта;

- создание и оснащение центра аварийного управления объекта и локальной системы оповещения;

- подготовку руководящего состава к работе в ЧС;

- создание специальной комиссии по повышению устойчивости и организации ее работы;

- разработку инструкций (наставлений) по снижению опасности возникновения аварийных ситуаций, безаварийной остановке производства, локализации аварий и ликвидации их последствий, а также по организации восстановления нарушенного производства;

- обучение персонала соблюдению мер безопасности, порядку действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, локализации аварий и тушению пожаров, ликвидации последствий и восстановлению нарушенного производства;

- подготовку сил и средств локализации аварийных ситуаций и восстановления производства;

- подготовку эвакуации населения из опасных зон;

- определение размеров опасных зон вокруг потенциально опасных объектов;

- проверку готовности систем оповещения и управления в ЧС;

- организацию медицинского наблюдения и контроля за состоянием здоровья лиц, получивших дозы облучения.

Инженерно-техническими мероприятиями осуществляется повышение физической устойчивости зданий, сооружений, технологического оборудования и производства в целом, а также создание условий для его быстрейшего восстановления, повышения степени защищенности людей от поражающих факторов ЧС.

К ним относятся:

- создание на всех опасных объектах системы автоматизированного контроля за ходом технологических процессов, уровней загрязнения помещений и воздушной среды цехов опасными веществами и пылевыми частицами;

- создание локальной системы оповещения о возникновении ЧС персонала объекта, населения, проживающего в опасных зонах (радиационного химического и биологического заражения, катастрофического затопления и т.п.);

- накопление фонда защитных сооружений и повышение защитных свойств убежищ и ПРУ в зонах возможных разрушений и заражения;

- противопожарные мероприятия;

- сокращение запасов и сроков хранения взрыво, газо и пожароопасных веществ, обвалование емкостей для хранения, устройство заглубленных емкостей для слива особо опасных веществ из технологических  установок;

- безаварийная остановка технологически сложных производств;

- локализация аварийной ситуации, тушение пожаров, ликвидация последствий аварии и восстановление нарушенного производства;

- дублирование источников энергоснабжения;

- защита водоисточников и контроль качества воды;

- герметизация складов и холодильников и в опасных зонах;

- защита наиболее ценного и уникального оборудования.

Специальными мероприятиями достигается создание благоприятных условий для проведения успешных работ по защите и спасению людей, попавших в опасные зоны, и быстрейшей ликвидации ЧС и их последствий. Такими мероприятиями являются:

- накопление средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи:

- создание на химически опасных объектах запасов материалов для нейтрализации разлившихся АХОВ и дегазации местности, зараженных строений, средств транспорта, одежды и обуви;

- разработка и внедрение автоматизированных систем нейтрализации выбросов АХОВ;

- обеспечение герметизации помещений в жилых и общественных зданиях, расположенных в опасных зонах;

- разработка и внедрение в производство защитной тары для обеспечения сохранности продуктов и пищевого сырья при перевозке, хранении и раздаче продовольствия;

- регулярное проведение учений и тренировок по действиям в ЧС с органами управления, формированиями, персоналом организаций;

- разработка и внедрение новых высокопроизводительных средств дезактивации и дегазации зданий, сооружений, транспорта и специальной техники;

- накопление средств медицинской защиты и профилактики радиоактивных поражений людей и животных в районах АЭС.

В план-график наращивания мероприятий по повышению устойчивости функционирования на случай угрозы включаются, как правило, работы, не требующие больших капитальных вложений, трудоемкости и длительного времени, которые заблаговременно в мирное время осуществлять нецелесообразно.

Среди них основными могут быть:

- строительство простейших укрытий;

- обвалование емкостей с легковоспламеняющимися жидкостями и химически опасными веществами;

- закрепление оттяжками высоких малоустойчивых сооружений (труб, вышек, колонн и т.п.);

- обсыпка грунтом полузаглубленных помещений;

- изготовление и установка защитных конструкций (кожухов, шатров, колпаков, зонтов) для предохранения оборудования от повреждения при обрушении элементов зданий;

- укрытие запасов дефицитных запчастей и узлов;

- установка на коммунально-энергетических сетях дополнительной запорной арматуры;

- снижение давления в газовых сетях;

- приведение в готовность автономных электростанций;

- заполнение резервных емкостей водой;

- заглубление или обвалование коммунально-энергетических сетей;

- проведение противопожарных мероприятий.

На объектах, деятельность которых связана с повышенной опасностью производства и подлежит декларированию, декларация о промышленной безопасности является одним из важнейших документов, содержащих сведения, необходимые для разработки и реализации мероприятий по повышению устойчивости функционирования.

Ниже приводится подробный примерный план-график по наращиванию устойчивости функционирования объекта химической промышленности.

«Утверждаю»

Руководитель организации

ПЛАН-ГРАФИК
НАРАЩИВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

А. В мирное время

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Время | Сроки исполнения (год) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. По защите рабочих, служащих и населения жилого сектора |
| 1. | Строительство двух убежищ 3, 4 на 2500 чел. (ОКС) | 4 года |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Монтаж в убежище 2 ДЭС на 75 квт (ОКС) | 6 мес. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Оборудование 3х встроенных убежищ на 2400 чел. в домах жилого фонда (ОКС) | 1,5 года |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Полное обеспечение рабочих и служащих СИЗ (зам. по МТО) | 1 год |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Изучение и освоение загородной зоны для рассредоточения и эвакуации (штаб ГО, зам. по рассредоточению и эвакуации) | 1 год |  |  |  |  |  |  |
| II. По повышению устойчивости зданий, сооружений и оборудования |
| 1. | Усиление жесткости несущих конструкций цехов 2, 3, 5, 8, 9 (ОКС) | 2 года |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Заглубление трубопроводов и подводящих коммуникаций к цехам 1,2, 5, 9 (ОКС) | 2 года |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Обвалование цехов 2, 4, 8, 10 (ОКС) | 6 мес. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Полное заглубление емкостей с АХОВ и ЛВГЖ 1, 2, 4, 7, 9 (ОКС) | 2 года |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Замена тяжелых сгораемых крыш цехов 1,2,3,8, 10 (ОКС) | 3 года |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Разработка и изготовление защитных устройств для уникального оборудования (ОГТ, ОКС) | 1 год |  |  |  |  |  |  |
| III. По повышению устойчивости технологического процесса и уменьшению вторичных поражающих факторов |
| 1. | Разработка упрощенной технологии с заменой ядовитого и горючего сырья на менее ядовитое и горючее (ОГТ) | 4 года |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Вынос наиболее пожаро и взрывоопасных участков технологии из цехов под навесы (ОГТ, ОКС) | 4 года |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Разработка и изготовление технологии прямой подачи сырья, минуя промежуточные емкости в цехах (ОГТ, ОКС) | 2 года |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Установка автоматических клапановотсекателей в технологических трубопроводах (ОГТ) | 1,5 года |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Устройство направленных стоков, приемных амбаров и ловушек для отвода ядовитых жидкостей (ОКС) | 1 год |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Обвалование хранилищ с АХОВ и ЛВГЖ №3, 5, 9 (ОКС) | 2 года |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Разработка вариантов безаварийной остановки технологического процесса или перевода на пониженный режим (ОГТ) | 1,5 года |  |  |  |  |  |  |
| IV. По противопожарной устойчивости |
| 1. | Оборудование автоматической системы пожарной сигнализации (ОКС) | 1,5 года |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Оборудование автоматических систем пожаротушения в корпусах управления и складах ОМТС (ОКС) | 3 года |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительство двух пожарных водоемов (ОКС) | 2 года |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Замена деревянных конструкций металлическими в цехах 4, 5 (ОКС) | 2 года |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Снос деревянных строений 12, 13 (ОКС) | 1 год |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Вынос складов АХОВ и ЛВГЖ за пределы объекта (ОКС) | 4 года |  |  |  |  |  |  |
| V. По повышению устойчивости энергоснабжения |
| 1. | Создание автономного резервного источника электроэнергии на 40% от установленной мощности (ОГЭ) | 5 лет |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Создание резервного источника водоснабжения на 100% потребности военного времени (ОКС) | 5 лет |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительство склада для резервного запаса сжиженного газа на 3 суток работы (ОКС, ОГЭ) | 2 года |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Перевод воздушных внутриобъектовых линий электропитания на подземные (ОГЭ, ОКС) | 2 года |  |  |  |  |  |  |
| VI. По повышению надежности производственных связей |
| 1. | Уточнение объема продукции военного времени (ОГТ) | весь период |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Уточнение и согласование основных и резервных поставщиков сырья и материалов в военное время (ОМТС) | весь период |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительство в районе рассредоточения складов материалов и оборудования на случаи восстановления производства (ОКС) | 3 года |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Разработка технологии изготовления необходимого оборудования силами объекта (ОГТ, ОМТС) | 2 года |  |  |  |  |  |  |
| VII. По повышению устойчивости управления производством |
| 1. | Монтаж объектовой системы оповещения по сигналам ГО (ОГЭ) | 1,5 года |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка программ для перестройки производства на выпуск продукции военного времени (ОГТ) | 1,5 года |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Прокладка подземных линий связи с ПУ в цеха и убежища | 2 года |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Микрофильмирование технологической и технической документации (ОГТ) | 1,5 года |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Строительство в районе рассредоточения хранилища для технологической и технической документации (ОКС) | 2 года |  |  |  |  |  |  |

# Б. При угрозе нападения

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения (сут.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Время | 1 | 2 | 3 |
| I. По защите рабочих, служащих и населения жилого фонда |
| 1. | Оповещение и сбор руководящего состава, постановка задач: |  |  |  |  |
|  | - в рабочее время | 30 мин |  |  |  |
|  | - в нерабочее время | 3 часа |  |  |  |
| 2. | Организация круглосуточного дежурства на ПУ ГО объекта (НШГО, НС) | 2 часа |  |  |  |
| 3. | Приведение в готовность формирований повышенной готовности, получение техники и имущества (НШГО, к-ры формирований) | 6 часов |  |  |  |
| 4. | Выезд оперативной группы на загородный ПУ ГО (зам. НШГО) | 5 часов |  |  |  |
| 5. | Выдача СИЗ рабочим и служащим (штаб ГО, нач. цехов и отделов) | 2 часа |  |  |  |
| 6. | Организация круглосуточного дежурства в ЗС, проверка ФВО (нач. службы убежищ и укрытий) | 4 часа |  |  |  |
| 7. | Освобождение ЗС и приведение их в готовность | 12 часов |  |  |  |
| 8. | Строительство недостающих ЗС — БВУ (ОКС) | 3 суток |  |  |  |
| 9. | Выставление постов РНХ (штаб ГО, нач. службы ПР и ПХЗ) | 4 часа |  |  |  |
| 10. | Вывод формирований повышенной готовности в районы рассредоточения (по особому распоряжению) | 4 часа |  |  |  |
| 11. | Оборудование ПРУ и строительство простейших укрытий в районе рассредоточения (формирования сил ГО) | 1 сутки |  |  |  |
| 12. | Проведение рассредоточения и эвакуации (по особому распоряжению) | 2 суток |  |  |  |
| 13. | Закладка в убежищах двухсуточного запаса продуктов и аварийного запаса воды (зам. по МТО) | 1 сутки |  |  |  |
| 14. | Изготовление населением простейших СИЗ органов дыхания | 2 суток |  |  |  |
| II. По повышению устойчивости зданий, сооружений и оборудования |
| 1. | Формирование работ, не законченных по плану мирного времени (ОКС) | 3 суток |  |  |  |
| 2. | Изготовление защитных устройств для оборудования и приборов (ОКС) | 2 суток |  |  |  |
| 3. | Устройство дополнительных креплений для оборудования (ОКС) | 2 суток |  |  |  |
| 4. | Демонтаж высвобождаемого из технологии военного времени оборудования и вывоз его в загородную зону (ОГТ, ОКС) | 3 суток |  |  |  |
| 5. | Эвакуация технологической документации и материалов для восстановления производства в загородную зону (ОГТ, зам. по МТО) | 2 суток |  |  |  |
| III. По повышению устойчивости технологического процесса и уменьшению вторичных поражающих факторов |
| 1. | Завершение мероприятий, не законченных по плану мирного времени (ОГТ, ОКС) | 3 суток |  |  |  |
| 2. | Переход на упрощенную технологию с использованием менее ядовитого, пожаро- и взрывоопасного сырья (ОГТ) | 2,5 суток |  |  |  |
| 3. | Переход на прямую подачу сырья, минуя промежуточные емкости (ОГТ) | 1 сутки |  |  |  |
| 4. | Подготовка производства к безаварийной остановке или переходу на пониженный режим работы (ОГТ) | 2 суток |  |  |  |
| 5. | Немедленная отправка готовой продукции потребителям (ОМТС) | весь период |  |  |  |
| IV. По противопожарной устойчивости |
| 1. | Завершение мероприятий, не законченных по плану мирного времени (ОКС, нач. ППС) | 3 суток |  |  |  |
| 2. | Проверка функционирования автоматических систем пожарной сигнализации и пожаротушения (нач. ППС) | 1 сутки |  |  |  |
| 3. | Заполнение водоемов до установленной нормы (нач. ППС) | 2 суток |  |  |  |
| 4. | Очистка территории объекта и цехов от мусора и сгораемых материалов (нач. ППС, нач. цехов) | 2 суток |  |  |  |
| 5. | Обмазка огнезащитным составом деревянных дверей, оконных переплетов и других конструкций (нач. ПСС, нач. цехов) | 3 суток |  |  |  |
| V. По повышению устойчивости энергоснабжения |
| 1. | Подключение и проверка работы автономных источников электроэнергии (ОГЭ) | 2 суток |  |  |  |
| 2. | Доведение резервных запасов топлива, воды, сжиженного газа до установленной нормы (ОГЭ, зам. по МТО) | 3 суток |  |  |  |
| 3. | Подготовка к полной светомаскировке объекта (ОГЭ) | 2,5 суток |  |  |  |
| VI. По повышению надежности производственных связей |
| 1. | Доведение запасов сырья и комплектующих материалов до установленных норм (ОМТС) | 3 суток |  |  |  |
| 2. | Вывоз в загородную зону материалов и оборудования, необходимых для восстановления производства (зам. по МТО, ОКС) | 2 суток |  |  |  |
| VII. По повышению устойчивости управления производством |
| 1. | Проверка функционирования объектовой системы оповещения (НСС) | 4 часа |  |  |  |
| 2. | Проверка надежности управления производством с ПУ ГО (НШГО) | 8 часов |  |  |  |
| 3. | Перевод производства на выпуск продукции военного времени (ОГТ) | 1,5 суток |  |  |  |
| 4. | Вывоз в загородную зону дублирующей технологической и технической документации (ОГТ) | 2 суток |  |  |  |
| 5. | Приведение в готовность загородного ПУ ГО (зам. НШГО) | 2 суток |  |  |  |
| 6. | Уточнение состава боевых расчетов объектового и загородного ПУ ГО (НШГО) | 1 сутки |  |  |  |

# В. По сигналу «ВТ»

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения (мин) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Время | 5 | 10 | 15 |
| I. По защите рабочих и служащих |
| 1. | Оповещение рабочих, служащих, населения жилого сектора и формирований сил ГО | 3 минуты |  |  |  |
| 2. | Укрытие рабочих, служащих, населения и формирований сил ГО в защитных сооружениях | 15 минут |  |  |  |
| 3. | Закрытие дверей защитных сооружений | через 15 минут |  |  |  |
| II. По повышению устойчивости зданий, сооружений и оборудования |
| 1. | Укрытие уникального и ценного оборудования защитными устройствами (нач. цехов) | 6 минут |  |  |  |
| 2. | Простейшее закрепление мостовых кранов к каркасам цехов (нач. цехов) | 7 минут |  |  |  |
| 3. | Вывод из цехов электрокаров и электропогрузчиков в укрытия | 5 минут |  |  |  |
| III. По повышению устойчивости технологического процесса и уменьшению вторичных поражающих факторов |
| 1. | Безаварийная остановка производства или перевод технологического процесса на пониженный режим (ОГТ, ОГЭ) | 8 минут |  |  |  |
| 2. | Полное отключение прекративших работу цехов от всех источников энергоснабжения (ОГЭ) | 6 минут |  |  |  |
| 3. | Укрытие дежурных операторов в индивидуальных ЗС (нач. цехов) | 6 минут |  |  |  |
| IV. По повышению устойчивости энергоснабжения |
| 1. | Обеспечение постоянной готовности к переходу на автономные источники электроэнергии (ОГЭ) | 5 минут |  |  |  |
| 2. | Полная светомаскировка объекта (ОГЭ, нач. цехов), выключение наружного освещения (ОГЭ) | 5 минут |  |  |  |
| 3. | Местное отключение энергоснабжения от участков и оборудования, прекративших работу (нач. цехов) | 3 минуты |  |  |  |
| V. По повышению устойчивости управления производством |
| 1. | Переход руководящего состава на ПУ ГО объекта | 10 минут |  |  |  |
| 2. | Переход на управление производством с ПУ ГО объекта | через 12-15 мин |  |  |  |